## Slide 1: Projet Tuteuré MAIRIE DE SIGNES
LP Réseaux ASR – 2020/2021

## Slide 2: SOMMAIRE
Présentation des Acteurs
Objectifs du projet
Audit & analyse
Déploiement des solutions
Mise en place du contexte SSI
Retour d’expérience

## Slide 3: Présentation des Acteurs
Cabinet du Maire (validation du projet)
Direction Informatique (validation technique)
Service juridique (validation charte et RDPG)
Responsable informatique (audit – suivi)
Nous-mêmes, « FUTURZO », entreprise d’expertise réseau, intégration de solutions matérielles et logicielles, conseils et formations ainsi que Cyberdéfense.

## Slide 4: Objectifs du projet
Besoins d’infrastructures :
- Wifi Utilisateurs / Invités
- Accès réseaux Invités
- Accès distant
- Agrégation de deux accès internet
- Recyclage d’ancien serveur en unité de sauvegarde
- Filtrage de l’accès WEB
- Logiciel de messagerie
Besoins cyber :
- Sécuriser les installations
- Sensibilisation du personnel
- Sauvegardes
- PRA

## Slide 5: Audit de l’existant
Adressage IP :
-192.168.10.0/24
- Pas de VLAN
Existant :
- Pare-feu/Proxy pfSense
- NAS Synology
- Srv-Hôte + 5 VM
- Windows 10-7-XP-S2019
Sécurité:
- BitDefender

## Slide 6: analyse
Partie Systèmes/Réseaux :
Modification du plan d’adressage IP
Architecture sur 3 switchs avec VLANs
Reconfiguration du pfSense + Agrégation + Filtrage + Proxy + Wifi + VPN
Accès sans-fils utilisateurs et invités
Accès distant utilisateurs pour le télétravail
Mise en place d’une gestion interne des mail
Réutilisation de l’ancien serveur pour une unité de sauvegarde
Partie Sécurité :
Mise en place d’un plan de sauvegarde + PRA
Mise en place d’une solution Anti-virus client/serveur
Mise en place d’une station blanche
Sensibilisation et formation des utilisateurs
Procédure d’exploitation VeraCrypt
Charte RGPD

## Slide 7: Scénarios envisagés
Adressage IP :
- 192.168.10.0/25 VLAN 100
- 192.168.10.128/26 VLAN 200
- 192.168.10.192/26 VLAN 400
Infrastructure :
- Pare-feu/Proxy pfSense
- Wi-fi pfSense
- Agrégation de lien
- VPN
- Serveur Backup (Ancien)
- NAS Synology
- Srv-Hôte + 5 VM
- BitDefender
- Windows 10-Srv2019

## Slide 8: Déploiement des solutions
Matrice des flux effective sur le routeur PfSense
 | Source | Dest | Service | Action | Log
Defaut | Inet | Any | * | Détruire | Oui
Bypass proxy | @User/Invité | Inet | HTTP/S | Bloquer | Oui
Invité SRV | @Invité | @Srv/User | * | Bloquer | Oui
Invité Impri | @Invité | @Imprim | * | Autoriser | Non
Invité DNS | @Invité | SRV-Hôte | DNS | Autoriser | Non
Proxy | @User/invité | Inet | Proxy(3128) | Autoriser | Non
Envoi mail | Inet | SRV-Mail | SMTP/POP/IMAP | Autoriser | Non
Réception mail | SRV-Mail | Inet | SMTP | Autoriser | Non
VPN | Inet | VPN | 1194(UDP) | Autoriser | Non
Update SRV | @Srv | Inet | HTTP/S + FTP | Autoriser | Non

## Slide 9: Déploiement Du pare-feu
Agrégation de liens

## Slide 10: Déploiement Du pare-feu
FILTRAGE

## Slide 11: Déploiement Du pare-feu
PROXY VIA SQUID et SQUIDGUARD

## Slide 12: Déploiement Du pare-feu
PROXY VIA SQUID et SQUIDGUARD
Utilisation d’une liste noire mise a disposition par l’Université de Toulouse

## Slide 13: Déploiement Du pare-feu
PROXY VIA SQUID et SQUIDGUARD
Configuration automatique des clients proxy
Forçage de l’utilisation de la fonctionnalité « SafeSearch »

## Slide 14: Déploiement Du pare-feu
Accès distant
Utilisation d’OpenVPN sécurisé par SSL/TLS en plus de l’authentification AD
Règle de pare-feu à ajouter pour le trafic VPN entrant.

## Slide 15: Déploiement Du pare-feu
Accès sans fils
Interfaces sans fils reliées avec vlan adéquat.
Wifi-Users : WPA2-EAP avec authentification RADIUS (WPA2 uniquement pour la maquette)
Soumis au filtrage Utilisateurs
Wifi-Invités : Ouvert et soumis au filtrage Invités

## Slide 16: Déploiement des switchs
Configuration générique des switchs :
Réinitialisation du commutateur
Configuration de l’adresse IP de management
Sécurisation des accès
Création de comptes administrateurs nominatifs
Mise en place de la journalisation
Configuration du NTP

## Slide 17: Déploiement Du serveur hôte
Contrôleur de Domaine = serveur Windows 2019 Professionnel
Contrôleur de domaine
Domaine créé pour la maquette = « domaine.lpr »
Il ne représente pas le domaine déployé à la mairie de Signes.

## Slide 18: Déploiement Du serveur hôtes
Hyper-V
Création des différentes VM nécessaires
Création du commutateur virtuel

## Slide 19: Déploiement Du serveur hôtes
dns
Ajout manuel permettant le filtrage des accès à un contenu explicite (filtrage détaillé plus haut)
« bing.com »
« www.bing.com »
« google.fr »
« www.google.fr »

## Slide 20: Déploiement Du serveur hôtes
DHCP
Etendue « Utilisateurs » : plage d’adresses IP 192.168.10.0/25 = VLAN 100 « Utilisateurs »
Etendue « Invités » : plage d’adresses IP 192.168.10.128/26 = VLAN 200 « Invités »
Etendue « Equipements » : plage d’adresses IP 192.168.10.192/26 = VLAN 400
« Equipements/admin »
Options d’étendues et réservation de baux :

## Slide 21: Déploiement Du serveur hôtes
AD-DS
Résumé de l’AD de test déployé :
UO test « KITETKAT »
2 sous-UO « Administrateurs » / « Utilisateurs »
Objectif : monter un partage de fichiers utilisé pour la sauvegarde du serveur de fichiers avec le NAS.

## Slide 22: Déploiement Du serveur hôtes
GPO
Proxy_crt : ajout d’une autorité de certification sur les machines clientes
Disable UAC - BitDefender : désactivation de l’UAC pour installer l’agent BitDefender sur les postes clients depuis l’appliance GravityZone
Sauvegarde distante

## Slide 23: Déploiement Du serveur NAS
Déploiement Du serveur NAS

## Slide 24: Déploiement Du serveur NAS
Synchronisation avec active directory
- Paramétrage avec informations du Contrôleur de Domaine

## Slide 25: Déploiement Du serveur NAS
Création des volumes
- 3 volumes créés :
  Admin : envoi des confs réseaux des différents EAR
  Partage : sauvegarde distante du serveur de fichiers
  Utilisateurs : pour les répertoires privés des utilisateurs

## Slide 26: Déploiement Du serveur NAS
Création des instantanés
Sauvegarde automatique 1 fois par jour
Paramétrage : 2 semaines de rétention de données

## Slide 27: Déploiement Du serveur de supervision
Surveillance de l’état des divers services réseaux, serveurs et autres matériels réseau
Production de graphiques dynamiques
Création de comptes d’administrateurs nominatifs

## Slide 28: Déploiement Du serveur de supervision
Configuration des hôtes
Création de templates « machines »
Déploiement automatique des agents
Remontée des équipements

## Slide 29: Déploiement Du serveur de supervision
Interface type de monitoring :

## Slide 30: Déploiement Du serveur de MAIL
Synchronisation active directory
Synchronisation avec AD
Utilisation du serveur Mail en interface Web

## Slide 31: Déploiement Du serveur WEB
Système de gestion de contenu libre
Open Source
Nombreuses fonctionnalités participatives :
  News
  Blogs
  Sondages
  Flux RSS

## Slide 32: Déploiement Du serveur Anti-Virus
Synchronisation active directory
- Création d’une machine virtuelle sous HYPER-V
- Installation du serveur Anti-Virus,
- Configuration de l’interface Web,
- Création des packages d’installation des agents
Mise en place du contexte ssi

## Slide 33
Déploiement DE LA STATION BLANCHE
Utilitaire antivirscan :
  scan des supports insérés
Utilisation antivirus Clamav:
  mise à jour des définitions de virus hors-ligne

## Slide 34
Plan de Sauvegardes
LiSTING DES PROCEDURES DE SAUVEGARDES DéTAILLé
FICHES DE TACHES PAS-A-PAS
PLAN de reprise d’activité
Procédures de restauration en cas de sinistres sur les systèmes et les équipements

## Slide 35
Procédure d’exploitation veracrypt
Mise en place logiciel de cryptage des données
Formation a l’utilisation
Procédure détaillée

## Slide 36
charte rgpd
Modalités de manipulation des données
Droits inhérents aux utilisateurs
Fiches-réflexe
En cas d’incident ssi
Simple à mettre en oeuvre

## Slide 37
Sensibilisation ssi
Formation cyber
- Dispensée par les experts de la « société futurzo »
Les bons gestes à adopter
Une hygiène numérique à respecter

## Slide 38
Capitalisation des connaissances acquises durant le développement du projet
Obstacles surmontés pendant le déploiement
RETOUR d’expérience

## Slide 39
Questions ?